Руководство по эксплуатации

Упаковка

Поздравляем, Вы приобрели одну из самых надежных дым-машин! Fog Storm 1200 надежно служит на протяжении многих лет при четком соблюдений всех инструкций данного руководства. Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями по эксплуатации и сервисному обслуживанию машины, приведенными в данном руководстве.

# Клиентский сервис

Официальный дистрибьютор в России:

Дизайн-центр «Про Свет»

109029, г. Москва

Ул. Скотопрогонная, д. 29/1

Тел./Факс : (495) 258-88-47, 258-88-49

Url: www.pro-svet.ru

Внимание! Для снижения риска возгорания не допускайте попадания влаги на прибор.

Внимание! В приборе нет запасных частей, которые может заменить/отремонтировать потребитель. Не пытайтесь сами отремонтировать прибор, это отменит гарантию на него. Внимание! Не направляйте дым-машину на людей или их одежду. Прибор выпускает горячий пар, и с ним следует обращаться предельно аккуратно.

Меры предосторожности

- Сохраняйте товарный вид упаковки для возможности возврата товара на ремонт

- Не проливайте воду на прибор. Убедитесь, что вода находится в баке

- Убедитесь, что напряжение прибора соответствует стандартам

- Ни при каких условиях не снимайте верхнюю крышку: там находятся запчасти, не подлежащие ремонту

- Когда прибор не работает, отключайте его от сети

- Не подключайте прибор к диммеру

- Если товар поврежден, запрещается его эксплуатировать

- Запрещается эксплуатировать товар при открытой крышке

- Берегите прибор от влаги

- Не пытайтесь включать прибор, если кабель поврежден. Не пытайтесь удалить или обломать вилку заземления. Она предназначена для снижения риска возгорания в случае внутреннего замыкания

- Отключите прибор от основной сети прежде, чем осуществлять любое подключение

- Не блокируйте отверстия для вентиляции. Прибор всегда должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Оставляйте зазор около 15 см между стеной и прибором

- Прибор предназначен для использования только в помещении, использование на улице нарушает гарантию

- Прибор необходимо подвесить и зафиксировать

- Расположите провода так, чтобы на них нельзя было наступить или что-то поставить

- Очистку прибора необходимо проводить по инструкциям производителя

- В следующих случаях ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами:

1) Поврежден провод или вилка

2) На прибор упал предмет или была разлита жидкость

3) Прибор попал под дождь

4) Создается видимость того, что прибор неправильно работает.

Описание

Новая дым-машина Fog Storm 1200 оборудована датчиком уровня дым-жидкости. Когда уровень жидкости низкий, загорается индикатор зеленого цвета. Когда уровень жидкости критичный, насос автоматически отключается, что значительно продлевает его срок службы. Дым-машина  оборудована новейшим нагревательным элементом, который позволяет уберечь машину от попадания посторонних частиц, которые могут сломать прибор. Машина оборудована насадкой с широким углом распыления и прочным насосом, которые позволяют обеспечивать лучший выход дыма. Дым-машина также оборудована пультом управления со шнуром длиной 8 метров, который можно отключать от прибора, когда он не эксплуатируется. Также есть возможность дополнительно приобрести дистанционный пульт управления, который значительно увеличивает функциональность машины.

Настройка

- Откройте коробку и аккуратно достаньте дым-машину.

- Убедитесь, что упаковка не была повреждена.

- Установите машину на ровную поверхность. Установите входящую в комплект скобу. Ее можно и не использовать, но если Вам необходимо подвесить дым-машину, скобу обязательно нужно использовать.

- Достаньте резервуар для жидкости и заполните его специальной жидкостью для дыма.

- Расположите подающий механизм с фильтром в резервуар и закрутите крышку.

- Закрепите пульт управления на задней панели в разъеме для пульта.

- Подключите машину к сети. Дайте дым-машине разогреться в течение 5 минут.

- Следуйте инструкциям данного руководства для обеспечения правильной работы машины.

# Инструкции по эксплуатации

Заливайте в резервуар только специальную жидкость American DJ, предназначенную для дым-машин. При низком уровне жидкости на передней панели прибора загорается зеленая лампочка. Когда уровень жидкости достигает критичной отметки, насос автоматически отключается. Резервуар всегда должен быть наполнен, в противном случае насос может сломаться.

Пульт управления: Пульт управления поставляется вместе с дым-машиной. Он прикреплен к дым-машине, но при помощи длинного кабеля (8 метров) может удаляться от машины. При подключении машины к сети на пульте загорается красная лампочка. Время разогрева прибора – 5 минут. После того, как машина разогрелась, на пульте загорится зеленая лампочка, означающая, что прибор готов к работе. Для выпуска дыма нажмите зеленую кнопку на пульте управления. Если при нажатой зеленой кнопке дым не выходит, удерживайте кнопку в течение 30 секунд, после этого проверьте резервуар и шланг, чтобы убедиться, что жидкость проходит через шланг.

Дополнительный DMX таймер: Вы можете также дополнительно приобрести DMX таймер, который позволяет настроить выход дыма периодически через желаемые интервалы времени. Дым-машина должна быть одновременно подключена к пульту управления с таймером и DMX контроллеру. Когда дым-машина подключена в DMX контроллеру, функция таймера не работает.

На пульте управления 3 индикатора:

- красная лампочка, расположенная слева, указывает на то, что таймер и контроллер включены и активированы;

- зеленая лампочка – дым-машина готова к работе;

- красная лампочка, расположенная справа – ручное управление дымом, дождитесь, пока загорится зеленая лампочка, и нажмите кнопку.

На пульте управления также есть 2 вращающихся ручки. Регулятор длительности:  1) Включает и выключает таймер, 2) Устанавливает время таймера (длительность выхода дыма). Регулятор интервалов устанавливает временные интервалы между выходами дыма от 30 секунд до 10 минут. Поворот регуляторов по часовой стрелке увеличивает значения, против часовой стрелки уменьшает.

Внимание! Перед снятием и заменой пульта управления отключите прибор от сети.

# Гарантия

6 месяцев

Выявление неисправностей

Если Вы обнаружили слабый выход дыма, шум насоса или отсутствие дыма, отключите прибор. Не пытайтесь перезапустить его, т.к. это может сломать прибор. Проверьте уровень жидкости, внешний разъем или прерыватель, подключение контроллера, убедитесь, что в розетке есть ток. Если всё вышеперечисленное в порядке, следует обратиться к квалифицированным специалистам.

# Спецификация

Модель: 		Fog Strom 1200                                                                                     Напряжение:		120В/60Гц или 230В/50 Гц                                                                                Вес: 			5,4 кг                                                                                                                   Габариты: 		300 х 220 х 160 мм                                                                                       Разъем: 		12А (120В), 30 мм / 7А (230В), 30 мм                                                                    Время разогрева:	8 минут                                                                                                                Емкость бака:		2,2 литра                                                                                                          Выход дыма: 		7000 куб. футов  в минуту                                                                                 Тип жидкости: 	Fog Juice American DJ                                                                                    Цикл работы:		Не более 6 часов подряд                                                                      Нагреватель:		1200 Вт                                                                                                           Гарантия:		6 месяцев

СЕРИйНЫЙ НОМЕР :    ________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ:           ________________________________________________

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: ________________________________________________

ШТАМП МАГАЗИНА: