L308RG

Двухцветный RG (красный, зеленый)

лазер

Руководство пользователя

Shenzhen Lanling Technology Co., Ltd

www.lanlingtech.com

Упаковка

Спасибо за то, что Вы приобрели лазер L308RG. Прибор был тщательно тестирован и доставлен Вам в отличном рабочем состоянии. Внимательно проверьте упаковку на предмет повреждений при транспортировке. Если упаковка была повреждена, внимательно проверьте товар на предмет повреждений. Если Вы обнаружили повреждения или не полный комплект, обратитесь к Вашему поставщику.

Содержимое упаковки

Лазер – 1 шт

Сетевой кабель – 1 шт

Руководство пользователя – 1 шт

# Клиентский сервис

Официальный дистрибьютор в России:

Дизайн-центр «Про Свет»                                                                                                                       109029, г. Москва                                                                                                                                      Ул. Скотопрогонная, д. 29/1                                                                                                                   Тел./Факс : (495) 258-88-47, 258-88-49                                                                                                            Url: www.pro-svet.ru

# Общие инструкции

Для обеспечения правильной работы прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и основными принципами работы.  В данной инструкции описаны основные меры предосторожности и правила эксплуатации прибора. Сохраняйте инструкцию.

# Правила эксплуатации и меры предосторожности

-Избегайте попадания лазерных лучей в глаза

-Не включайте и не выключайте прибор слишком часто

- Избегайте попадания влаги, пыли и грязи на прибор

-В целях увеличения продолжительности срока службы прибора, не оставляйте прибор включенным более 4-х часов в день. Это может привести к выходу прибора из строя.

- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь прибора, это может привести к  поломке прибора.

- Не проливайте на прибор воду и другие жидкости

- Убедитесь, что напряжение прибора соответствует стандартам

- Не включайте прибор, если его кабель или корпус  повреждены

-Перед использованием данного устройства убедитесь, что розетка имеет заземление.

- Обязательно заземляйте прибор. Заземление предотвращает риск поражения электротоком и предохраняет прибор от поломки

-Устанавливайте  предохранитель соответствующего номинала во избежание  возгорания.

- Отключите прибор от основной сети прежде, чем осуществлять любые манипуляции с ним

- Не снимайте крышку прибора.

- Не включайте прибор при снятой крышке

-Следите, чтобы вентиляционные решетки  прибора всегда были открытыми. Т.к. их частичная, или полная блокировка   затрудняет процесс принудительного охлаждения , необходимого для нормальной работы  внутренних рабочих механизмов прибора. Это приводит к его перегреву, а затем и к выходу из строя.

- Диапазон рабочей температуры составляет 18-30°C.

- Прибор всегда должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Оставляйте зазор около 15 см между стеной и прибором

- Если товар поврежден, запрещается его эксплуатировать

- Прибор предназначен для использования только в помещении, использование на улице нарушает гарантию

- Прибор необходимо подвесить и зафиксировать

- Расположите провода так, чтобы на них нельзя было наступить или что-то поставить

-Для удаления накопившейся на линзах и зеркалах пыли используйте мягкую ткань, смоченную в спиртовом растворе.

- Очистку прибора необходимо проводить по инструкциям производителя не реже одного раза в три месяца

- Прибор следует помещать вдали от нагревательных приборов

В следующих случаях ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами:

1) Кабель или вилка повреждены.

2) Корпус прибора поврежден или была разлита жидкость.

3) Прибор попал под дождь.

4) Создается видимость того, что прибор неправильно работает.

Внимание! В приборе нет частей, которые может заменить/отремонтировать потребитель. Не пытайтесь сами отремонтировать прибор, это отменит гарантию на него.

Гарантия не распространяется на прибор, если не были соблюдены рекомендации данного руководства или в приборе были произведены несанкционированные изменения.

|  | ОПАСНО | ! |
| --- | --- | --- |
|  | ИЗБЕГАЙТЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ |  |
|  | TO BEAM CLASS 3B ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ |  |

# Технические характеристики

1. Напряжение: AC110 Вольт или AC200-250 Вольт, 50-60 Герц, Предохранитель: 2A/250Вольт

2. Номинальная мощность: 30 Вт

3. Лазер: Красный лазер 100mW@650 nm

Зеленый лазер 40mW@523nm

4. Режимы работы: DMX, Sound Active, AUTO, Master-Slave

5. Каналы контроля DMX: 7 каналов

6. Графика и Эффекты: более 100 узоров и 300 эффектов

7. Интерфейс: 3х контактный разъем (гнездо XLR) для соединения DMX или Maser-Slave

8. Размеры: Длина*Ширина*Высота=320*220*130мм

9. Вес: 4,0 кг

# Гарантия

6 месяцев c момента продажи

Особенности

1. Различные режимы работы

Включает 4 рабочих режима: DMX, Sound Active, AUTO и Master-Slave Control для различных приложений

2. Различные программы

Комбинируясь, красный и зеленый лучи создают более 100 лазерных узоров и 300 лазерных эффектов.

3. DMX контроль

Прибор имеет 7 DMX каналов. Имеется функция режима ожидания. Прибор выключается при отсутствии сигнала DMX512.

4. Функция Master-Slave

Система позволяет соединять несколько приборов (в качестве ведомых), работающих синхронно без использования пульта в режимах Звуковой Активации (SOUND ACTIVE) или Автономном режиме (AUTO).

5. Индикация светодиода и функция отключения.

В режиме Звуковой Активации светодиод на панели прибора указывает на звуковую активацию. Прибор выключается через 8 секунд после прекращения звукового сигнала.

6. Лазер

В приборе используется твердотельный зеленый лазер с диодной накачкой, со стабильной работой и длительным сроком службы.

Передняя/задняя панель

Рисунок – Передняя панель

- Лазерная диафрагма

- Микрофон для звуковой активации

- Индикатор звуковой активации: Синий

- Индикатор сети: Красный

Рисунок – Задняя панель

- Разъем питания

- Вентилятор

- Ручка аудио чувствительности

- Зеленый индикатор сигнала DMX

- Переключатели: Настройка функций

DMX-Master/Slave разъемы

Работа прибора и настройки

Режим звуковой активации (SOUND ACTIVE)

Звук (ритм) контролирует эффект изменения лазерного узора. Поворачивайте ручку чувствительности по часовой стрелки для увеличения чувствительности прибора на звук, против часовой стрелки – для уменьшения. Лазерный диод автоматически выключается через 8 секунд после остановки музыки.

Автономный режим (AUTO)

Автономный режим периодически повторяет встроенные программы без внешнего контроля. Не имеет функции выключения лазера.

DMX контроль

Система принимает только сигнал DMX512 международного стандарта для управления системным режимом, лазерный узор ON /OFF, размер, положение, скорость и т.д.

Таблица параметров DMX контроля

| Канал | Функция | Значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | Mode | 0～49 | Закрытый, луч отключен |
|  |  | 50～99 | Статичные рисунки в режиме DMX |
|  |  | 100～149 | Движущиеся рисунки в режиме DMX |
|  |  | 150～199 | Режим звуковой активации |
|  |  | 200～255 | Автономный режим |
| CH2 | Выбор рисунка | 0～255 | 52 статичных/движущихся рисунков |
| CH3 | Положение-X | 0～255 | Отрегулируйте положение-X |
| CH4 | Положение-Y | 0～255 | Отрегулируйте положение-Y |
| CH5 | Скорость сканирования | 0～255 | 0 – быстрый, 255 – медленный |
| CH6 | Скорость воспроизведения движущихся рисунков | 0～255 | 0 – быстрый, 255 – медленный, имеет 10 степеней скорости |
| CH7 | Размер статичных рисунков | 0～255 | 0 – маленький, 255 - большой |

CH2 Таблица параметров функционирования

| Значение DMX | Статичные рисунки | Движущиеся рисунки | Значение DMX | Статичные рисунки | Движущиеся рисунки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～4 | Круг | Увеличивающийся круг | 130～134 | Крест | Движущаяся трассирующая диагональ |
| 5～9 | Трассирующий круг 1 | Трассирующий увеличивающийся круг | 135～139 | Перекрест.линии | Горизонтальная изгибающаяся линия |
| 10～14 | Трассирующий круг 1 | Сканирующий увеличивающийся круг | 140～144 | Горизонтальная вытягивающаяся линия | Горизонтальная трассирующая изгибающаяся линия |
| 15～19 | Сканирующий круг | Мигающий круг | 145～149 | Горизонтальная сокращающаяся линия | Движущаяся горизонтальная линия |
| 20～24 | Горизонтальная линия | Трассирующий мигающий круг | 150～154 | Горизонтальная изгибающаяся линия | Движущаяся горизонтальная трассирующая линия |
| 25～29 | Горизонтальная трассирующая линия | Катающийся круг | 155～159 | Горизонтальная изгибающаяся трассирующая линия | Движущаяся вертикальная линия |
| 30～34 | Вертикальная линия | Трассирующий катающийся круг | 160～164 | Вертикальная вытягивающаяся линия | Движущаяся вертикальная трассирующая линия |
| 35～39 | Вертикальная трассирующая линия | Вращающийся круг | 165～169 | Вертикальная сокращающаяся линия | Увеличивающийся прямоугольник |
| 40～44 | Диагональ 45° | Трассирующий вращающийся круг | 170～174 | Вертикальная изгибающаяся линия | Увеличивающийся трассирующий прямоугольник |
| 45～49 | Трассирующая диагональ | Трассирующий круг | 175～179 | Вертикальная изгибающаяся трассирующая линия | Увеличивающийся квадрат |
| 50～54 | Диагональ 135° | Сканирующий вытягивающийся круг | 180～184 | Лестница 1 | Увеличивающийся трассирующий квадрат |
| 55～59 | Трассирующая диагональ | Прыгающий круг | 185～189 | Лестница 2 | Вращающийся прямоугольник |
| 60～64 | V линия 1 | Трассирующий прыгающий круг | 190～194 | Лестница 3 | Трассирующий вращающийся прямоугольник |
| 65～69 | V трассирующая линия 1 | Прыгающая горизонтальная линия | 195～199 | Лестница 4 | Вращающийся квадрат |
| 70～74 | V линия 2 | Прыгающая горизонтальная трассирующая линия | 200～204 | Четырехугольник 1 | Вращающийся трассирующий квадрат |
| 75～79 | Vтрассирующая линия 2 | Прыгающая вертикальная линия | 205～209 | Четырехугольник 2 | Вращающийся пятиугольник |
| 80～84 | Треугольник 1 | Прыгающая вертикальная трассирующая линия | 210～214 | Пятиугольник 1 | Вращающийся трассирующий пятиугольник |
| 85～89 | Трассирующий треугольник 1 | Прыгающая диагональ | 215～219 | Пятиугольник 2 | Вращающийся четырехугольник |
| 90～94 | Треугольник 2 | Прыгающая трассирующая диагональ | 220～224 | Пятиугольник 3 | Вращающаяся пятиугольная звезда |
| 95～99 | Трассирующий треугольник 2 | Короткий круглый сектор 1 | 225～229 | Пятиугольник 4 | Летящая птица |
| 100～104 | Квадрат | Короткий круглый сектор 2 | 230～234 | Волнистая линия | Трассирующая летящая птица |
| 105～109 | Трассирующий квадрат | Короткий круглый сектор 1 | 235～239 | Волнистая трассирующая линия | Текущая волна |
| 110～114 | Прямоугольник 1 | Короткий круглый сектор 2 | 240～244 | Спиралевидная линия | Трассирующая текущая волна |
| 115～119 | Трассирующий прямоугольник 1 | Сканирующая линия | 245～249 | Множество точек1 | Множество прыгающих точек 1 |
| 120～124 | Прямоугольник 2 | Сканирующая трассирующая линия | 250～254 | Множество точек 2 | Множество прыгающих точек по кругу |
| 125～129 | Трассирующий прямоугольник 2 | Движущаяся диагональ 45° | 255 | Трассирующий квадрат | Множество точек 2 |

Всего 52 статичных рисунка, размер которых может регулироваться, если значение DMX не превышает 140; последующие несимметричные рисунки не регулируются.

Размеры 52 движущихся рисунков не регулируются.

Настройка функций работы

Используйте переключатели, чтобы назначить назначить функцию работы устройства: DMX / slave,

ли sound active, или автоматический режим. Для установки DMX-режим, установите адрес DMX.

Значение устанавливается в двоичном исчислении. См. раздел "Таблица функционирования".

0=OFF    1=ON      X=OFF or ON

| Таблица переключателей | Функционирование |
| --- | --- |
| ≠1 | ≠2 | ≠3 | ≠4 | ≠5 | ≠6 | ≠7 | ≠8 | ≠9 | ≠10 |  |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 1 | Sound Active |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | AUTO mode |
| Установите DMX адрес для DMX режима | 0 | DMX / SLAVE |

Таблица функционирования

Переключатель ≠10 используется для установки режимов master или slave. Master режимы имеют 2 режима: звуковая активация и автономный. Slave режимы: DMX и Slave режим. Устройства автоматически определяют режимы DMX или SLAVE по Переключатель  ≠9 используется для установки режимов sound active или AUTO в Master режиме.

Расчет DMX адреса

Для DMX режима, DMX512 адрес переключателей от ≠1 до ≠9 должен быть установлен; адрес устанавливается от 1 до 511. Каждое значение устанавливается в двоичном исчислении.

| Переключатель | Значение | Переключатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ＃1 | 1 | ＃6 | 32 |
| ＃2 | 2 | ＃7 | 64 |
| ＃3 | 4 | ＃8 | 128 |
| ＃4 | 8 | ＃9 | 256 |
| ＃5 | 16 | ＃10 | Set to «0» |

Одно устройство имеет 7 каналов, поэтому каждому устройству необходимо назначить как минимум 7 каналов. Можно установить 8 каналов для одного устройства, в таком случае DMX адрес будет выглядеть следующим образом: = 8*N + 1, N=0, 1, 2, 3 ……

Например

Адрес одного прибора в цепочке=1, адрес второго прибора в цепочке=9, адрес третьего прибора в цепочке=17, адрес четвертого прибора в цепочке=25

| Цепочка | Адрес десятеричное значение | Адрес двоичное значение | Переключатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 100000000 | ＃1 |
| 2 | 9 | 100100000 | ＃1+≠4 |
| 3 | 17 | 100010000 | ＃1+≠5 |
| 4 | 25 | 100110000 | ＃1+≠4+≠5 |

Для настройки переключателей для DMX адреса смотрите таблицу «Расчет DMX адреса»

Функционирование

Автономное функционирование (Звуковая активизация, Автономный режим)

Этот режим позволяет одному прибору реагировать на ритм музыки в основном режиме.

- Установите приборы в необходимой позиции.

- Выберите с помощью переключателя автономный режим (AUTO) или режим Звуковой Активизации (Sound Active).

- Включите питание на всех устройствах, начнется перезагрузка, затем устройства начнут работать.

- Благодаря встроенному микрофону устройства будут реагировать на низкие частоты музыки. Настройте ручку аудио чувствительности на задней части основного прибора для управления чувствительностью устройства в режиме Звуковой Активации. Светодиодный индикатор на панели указывает на звуковую активация (sound active).

1. Master: Sound/AUTO   2. Master: Sound/AUTO            3. Master: Sound/AUTO

Работа в режиме Ведущий-ведомый (Master – Slave)

Этот режим позволяет соединить до 32 устройств без контроллера.

- Установите приборы в необходимой позиции.

- Выберите устройство, которое будет функционировать в основном режиме, с помощью переключателя установите режим  Звуковой Активации (Sound Active) или автоматический режим (AUTO). Другие устройства должны работать в подчиненном режиме, выбираемом с помощью переключателя Slave mode.

- Используйте стандартный микрофонный кабель XLR для соединения устройств вместе посредством XLR разъема на задней части прибора. Для более длинных кабелей мы предлагаем использовать терминатор на последнем приборе.

- Включите питание на всех устройствах, начнется перезагрузка, затем устройства начнут работать. Подчиненные устройства будут работать так же, как и основные.

- Благодаря встроенному микрофону устройства будут реагировать на низкие частоты музыки. Настройте ручку аудио чувствительности на задней части основного прибора для управления чувствительностью устройства в режиме Звуковой Активации. Светодиодный индикатор на панели указывает на режим Sound Active.

1/Master: Sound/AUTO               2. Slave                               3. Slave

Работа в универсальном режиме DMX

Этот режим позволяет использовать для работы универсальный пульт DMX-512.

- Установите приборы в необходимой позиции.

- Используйте стандартный микрофонный кабель XLR, чтобы соединить все устройства вместе через разъем XLR на задней части прибора. Для более длинных кабелей предлагаем использовать терминатор на последнем устройстве.

- Определите DMX адрес для каждого устройства с помощью переключатели (см. таблицу «Расчет DMX адреса»

- Включите питание на всех устройствах, начнется перезагрузка, затем устройства начнут работать.

- Используйте пульт DMX для контроля за устройствами.

DMX Signal

1. DMX Mode                        2. DMX Mode                         3. DMX Mode

Примечания:

- Пульт DMX не может использоваться во время режима Master-Slave (Режим Звуковой активации или автономный).

- В режиме Master-Slave должен быть только один основной прибор.

Устранение неполадок

1. Если кнопка индикатора питания не горит, и лазер не включается, убедитесь, что напряжение в сети, к которой подключен прибор, соответствует рекомендуемому.

2.  В автономном режиме, если индикатор питания загорается, а индикатор звуковой активации нет, и лазер не включается:

А. Для работы лазера звук включен слишком тихо. Увеличьте громкость музыки или увеличьте аудио чувствительность прибора с помощью ручки аудио чувствительности.

В. Возможно, устройство настроено на работу в подчиненном режиме; установите основной режим.

3. В режиме работы Master-Slave подчиненное устройство не функционирует:

A. Убедитесь, что только одно устройство работает в основном режиме, а остальные – в подчиненном.

B. Убедитесь, что устройство управляется без использования пульта DMX.

C. Убедитесь, что кабель питания и соединение исправны.

4. В режиме DMX, лазер выключен, а индикатор DMX сигнала не горит:

A. Убедитесь, что установлен режим DMX.

B. Убедитесь, что соединение исправно.

5. Если в режиме DMX устройство не реагирует на пульт управления, а индикатор DMX сигнала мигает, убедитесь, что номер канала управления, установленный  на приборе, соответствует каналу пульта DMX.

6. Если направление исходящего луча неверно, переустановите устройство.

7. Если устройство не работает, выключите его, через 5 минут включите еще раз.

Если после всех попыток прибор не заработал в нужном режиме, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или нашей компанией для устранения неполадок

Таблица DMX-адресов

В таблице перечислены установки переключателей DMX для адресов от 1 до 511.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:    ________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ:           ________________________________________________

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: ________________________________________________

ШТАМП МАГАЗИНА:

# Text boxes

4

3

2

6

1

2

4

3

5

1

POWER

POWER

POWER

POWER