L600 RGY

Mini Fireworks «мерцающая» лазер

с дистанционным управлением

Руководство пользователя

Shenzhen Lanling Technology Co., Ltd

www.lanlingtech.com

Упаковка

Спасибо за то, что Вы приобрели лазер L600RGY. Прибор был тщательно тестирован и доставлен Вам в отличном рабочем состоянии. Внимательно проверьте упаковку на предмет повреждений при транспортировке. Если упаковка была повреждена, внимательно проверьте товар на предмет повреждений. Если Вы обнаружили повреждения или не полный комплект, обратитесь к Вашему поставщику.

Содержимое упаковки

Лазер – 1 шт

Сетевой кабель-адаптер – 1 шт

Руководство пользователя – 1 шт

Брелок  дистанционного управления – 1 шт.

# Клиентский сервис

Официальный дистрибьютор в России:

Дизайн-центр «Про Свет»                                                                                                                       109029, г. Москва                                                                                                                                      Ул. Скотопрогонная, д. 29/1                                                                                                                   Тел./Факс : (495) 258-88-47, 258-88-49                                                                                                            Url: www.pro-svet.ru

# Общие инструкции

Для обеспечения правильной работы прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и основными принципами работы.  В данной инструкции описаны основные меры предосторожности и правила эксплуатации прибора. Сохраняйте инструкцию.

# Правила эксплуатации и меры предосторожности

-Избегайте попадания лазерных лучей в глаза

-Не включайте и не выключайте прибор слишком часто

- Избегайте попадания влаги, пыли и грязи на прибор

-В целях увеличения продолжительности срока службы прибора, не оставляйте прибор включенным более 4-х часов в день. Это может привести к выходу прибора из строя.

- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь прибора, это может привести к  поломке прибора.

- Не проливайте на прибор воду и другие жидкости

- Убедитесь, что напряжение прибора соответствует стандартам

- Не включайте прибор, если его кабель или корпус  повреждены

-Перед использованием данного устройства убедитесь, что розетка имеет заземление.

- Обязательно заземляйте прибор. Заземление предотвращает риск поражения электротоком и предохраняет прибор от поломки

-Устанавливайте  предохранитель соответствующего номинала во избежание  возгорания.

- Отключите прибор от основной сети прежде, чем осуществлять любые манипуляции с ним

- Не снимайте крышку прибора.

- Не включайте прибор при снятой крышке

-Следите, чтобы вентиляционные решетки  прибора всегда были открытыми. Т.к. их частичная, или полная блокировка   затрудняет процесс принудительного охлаждения , необходимого для нормальной работы  внутренних рабочих механизмов прибора. Это приводит к его перегреву, а затем и к выходу из строя.

- Диапазон рабочей температуры составляет 18-30°C.

- Прибор всегда должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Оставляйте зазор около 15 см между стеной и прибором

- Если товар поврежден, запрещается его эксплуатировать

- Прибор предназначен для использования только в помещении, использование на улице нарушает гарантию

- Прибор необходимо подвесить и зафиксировать

- Расположите провода так, чтобы на них нельзя было наступить или что-то поставить

-Для удаления накопившейся на линзах и зеркалах пыли используйте мягкую ткань, смоченную в спиртовом растворе.

- Очистку прибора необходимо проводить по инструкциям производителя не реже одного раза в три месяца

- Прибор следует помещать вдали от нагревательных приборов

В следующих случаях ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами:

1) Кабель или вилка повреждены.

2) Корпус прибора поврежден или была разлита жидкость.

3) Прибор попал под дождь.

4) Создается видимость того, что прибор неправильно работает.

Внимание! В приборе нет частей, которые может заменить/отремонтировать потребитель. Не пытайтесь сами отремонтировать прибор, это отменит гарантию на него.

Гарантия не распространяется на прибор, если не были соблюдены рекомендации данного руководства или в приборе были произведены несанкционированные изменения.

|  | ОПАСНО | ! |
| --- | --- | --- |
|  | ИЗБЕГАЙТЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ |  |
|  | TO BEAM CLASS 3B ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ |  |

# Технические характеристики

1.Питание: 5 Вольт/ 1А DC и 100V-240V AC, 50-60 Герц,

2. Номинальная мощность: 8 Вт

3. Лазер: Зеленый лазер 20 mW@532 nm

Красный лазер 80 mW@650 nm

4. Режимы работы: шаговый регулятор скорости, стробирование красного луча, стробирование зеленого луча, изменение скорости стробирования зеленого луча, изменение скорости стробирования  красного луча, Дистанционное управление Вкл./Выкл.

5. Графика и Эффекты: более 200 зеленых и красных лучей с углом раскрытия 40°

6. Размеры: Длина*Ширина*Высота=122*100*50,5 мм

7. Вес: 1,0 кг

# Гарантия

6 месяцев c момента продажи

Особенности

1. Этот лазерных эффект идеально подходит для небольших и средних объемов помещений.

2. Прост в установке.

3. Формирует и проецирует тысячи точек света.

4. Визуализирует эффект мерцающего «звездного неба».

5. Используется оптическая система высокого качества.

7. Красный и зеленый лучи

8. Лазер  подсвечивает: офисные здания, отели, театры, музеи, потолки и стены, рестораны, дискотеки, ночные клубы, актовые залы и шатры, концертные площадки, спальни, гостиные и прихожие.

В приборе используется твердотельный зеленый лазер с диодной накачкой, со стабильной работой и длительным сроком службы.

Передняя/задняя панель

Рисунок – передняя панель

- Лазерная диафрагма

Рисунок – Задняя панель

- Шаговый регулятор скорости движения лазерных эффектов

- Изменение скорости стробирования зеленого луча

- Изменение скорости стробирования красного луча

- DC 5V

- Вкл./выкл. стробирования зеленого луча

- Вкл./выкл. стробирования  красного луча

Работа прибора и настройки

1.  На задней части прибора находится встроенный штекер 5V DC. Необходимо просто вставить прибор в розетку, и он начнет работать.

2.  С помощью дистанционного пульта можно управлять прибором на расстоянии от 0 до 10 метров.

3.  Можно  регулировать скорости движения лазерных  лучей, а также независимо друг  от друга  скорость стробирования красного и зеленого лучей .

Устранение неполадок

1. Если кнопка индикатора питания не горит, и лазер не включается, убедитесь, что напряжение в сети, к которой подключен прибор, соответствует рекомендуемому.

2. Если устройство не работает, выключите его, через 5 минут включите еще раз.

Если после всех попыток прибор не заработал в нужном режиме, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или нашей компанией для устранения неполадок.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:    ________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ:           ________________________________________________

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: ________________________________________________

ШТАМП МАГАЗИНА: