L65RGY

Mini crossed star «мерцающий» лазер

Руководство пользователя

Shenzhen Lanling Technology Co., Ltd

www.lanlingtech.com

Упаковка

Спасибо за то, что Вы приобрели лазер L65RGY. Прибор был тщательно тестирован и доставлен Вам в отличном рабочем состоянии. Внимательно проверьте упаковку на предмет повреждений при транспортировке. Если упаковка была повреждена, внимательно проверьте товар на предмет повреждений. Если Вы обнаружили повреждения или не полный комплект, обратитесь к Вашему поставщику.

Содержимое упаковки

Лазер – 1 шт

Сетевой кабель-адаптер – 1 шт

Руководство пользователя – 1 шт

# Клиентский сервис

Официальный дистрибьютор в России:

Дизайн-центр «Про Свет»                                                                                                                       109029, г. Москва                                                                                                                                      Ул. Скотопрогонная, д. 29/1                                                                                                                   Тел./Факс : (495) 258-88-47, 258-88-49                                                                                                            Url: www.pro-svet.ru

# Общие инструкции

Для обеспечения правильной работы прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией и основными принципами работы.  В данной инструкции описаны основные меры предосторожности и правила эксплуатации прибора. Сохраняйте инструкцию.

# Правила эксплуатации и меры предосторожности

-Избегайте попадания лазерных лучей в глаза

-Не включайте и не выключайте прибор слишком часто

- Избегайте попадания влаги, пыли и грязи на прибор

-В целях увеличения продолжительности срока службы прибора, не оставляйте прибор включенным более 4-х часов в день. Это может привести к выходу прибора из строя.

- Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь прибора, это может привести к  поломке прибора.

- Не проливайте на прибор воду и другие жидкости

- Убедитесь, что напряжение прибора соответствует стандартам

- Не включайте прибор, если его кабель или корпус  повреждены

-Перед использованием данного устройства убедитесь, что розетка имеет заземление.

- Обязательно заземляйте прибор. Заземление предотвращает риск поражения электротоком и предохраняет прибор от поломки

-Устанавливайте  предохранитель соответствующего номинала во избежание  возгорания.

- Отключите прибор от основной сети прежде, чем осуществлять любые манипуляции с ним

- Не снимайте крышку прибора.

- Не включайте прибор при снятой крышке

-Следите, чтобы вентиляционные решетки  прибора всегда были открытыми. Т.к. их частичная, или полная блокировка   затрудняет процесс принудительного охлаждения , необходимого для нормальной работы  внутренних рабочих механизмов прибора. Это приводит к его перегреву, а затем и к выходу из строя.

- Диапазон рабочей температуры составляет 18-30°C.

- Прибор всегда должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Оставляйте зазор около 15 см между стеной и прибором

- Если товар поврежден, запрещается его эксплуатировать

- Прибор предназначен для использования только в помещении, использование на улице нарушает гарантию

- Прибор необходимо подвесить и зафиксировать

- Расположите провода так, чтобы на них нельзя было наступить или что-то поставить

-Для удаления накопившейся на линзах и зеркалах пыли используйте мягкую ткань, смоченную в спиртовом растворе.

- Очистку прибора необходимо проводить по инструкциям производителя не реже одного раза в три месяца

- Прибор следует помещать вдали от нагревательных приборов

В следующих случаях ремонт прибора должен производиться только квалифицированными специалистами:

1) Кабель или вилка повреждены.

2) Корпус прибора поврежден или была разлита жидкость.

3) Прибор попал под дождь.

4) Создается видимость того, что прибор неправильно работает.

Внимание! В приборе нет частей, которые может заменить/отремонтировать потребитель. Не пытайтесь сами отремонтировать прибор, это отменит гарантию на него.

Гарантия не распространяется на прибор, если не были соблюдены рекомендации данного руководства или в приборе были произведены несанкционированные изменения.

|  | ОПАСНО | ! |
| --- | --- | --- |
|  | ИЗБЕГАЙТЕ ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ |  |
|  | TO BEAM CLASS 3B ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ |  |

# Технические характеристики

1. Напряжение: 12 Вольт DC или AC220-240 Вольт, 50-60 Герц, Предохранитель: 2A/250Вольт

2. Номинальная мощность: 20 Вт

3. Лазер: 20mW зеленый лазер

80mW красный лазер

4. Режимы работы: Sound Active, AUTO

5. Графика и Эффекты: более 50 узоров и 200 эффектов

6. Размеры: Длина*Ширина*Высота=100*190*50мм

7. Вес: 1,5 кг

# Гарантия

6 месяцев c момента продажи

Особенности

1. В приборе используется твердотельный зеленый лазер с диодной накачкой, со стабильной работой и длительным сроком службы.

2. Различные программы

Лучи контролируются звуковой активацией, более 50 лазерных узоров и более 200 лазерных эффектов.

3. Более 500 лазерных лучей с углом раскрытия 70°

4.Эффект  гобо-шейк.

5. Индикация светодиода и функция отключения в режиме Звуковой Активации.

Светодиод на панели прибора указывает на звуковую активацию. Прибор выключается через 8 секунд после прекращения звукового сигнала.

Передняя панель

Передняя панель

- Лазерная диафрагма

- Микрофон для звуковой активации

- Синий индикатор звуковой активации

- Красный индикатор сети

Задняя панель

Задняя панель

1. Вентилятор

2.  Питание 12V

3.  Ручка регулировки аудио чувствительности

4. Переключатель режимов  AUTO и Sound Active

Работа прибора

1. Установите прибор в необходимой позиции.

2.  Включите питание, начнется загрузка, затем устройство начнет работать.

3.  Благодаря встроенному микрофону прибор будет реагировать на низкие частоты музыки. Настройте ручку аудио чувствительности на задней части основного прибора для управления чувствительностью устройства в режиме Звуковой Активации. Светодиодный индикатор на панели указывает на режим звуковой активации.

Устранение неполадок

1. Если кнопка индикатора питания не горит, и лазер не включается, убедитесь, что напряжение в сети, к которой подключен прибор, соответствует рекомендуемому.

2.  Если индикатор питания загорается, а индикатор звуковой активации нет, и лазер не включается, значит звук слишком тихий. Увеличьте громкость музыки или увеличьте аудио чувствительность прибора с помощью ручки аудио чувствительности.

3.   Если устройство не работает, выключите его, через 5 минут включите еще раз.

Если после всех попыток прибор не заработал в нужном режиме, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или нашей компанией для устранения неполадок.

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:    ________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ:           ________________________________________________

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА: ________________________________________________

ШТАМП МАГАЗИНА:

# Text boxes

1

4

3

2

1

4

3

2

POWER

POWER

POWER

POWER