RECORD

STROBE TAP SYNC

BLACKOUT

PAGE 1

PAGE 2

PAGE

LED indicator OPERATOR

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

10

8

6

4

2

0

RED

COLOR PRESETS CHASES

1 2 3 4 1 2 3 4

5 6 7 8 5 6 7 8

GREEN BLUE MASTER SPEED FADE                                                           LED OPERATOR

Инструкция по эксплуатации

Функции:

-3 DMX-канала, RGB LED Контроллер

-до 16  cветовых картин

- 8  программ “Чейзов”, по 20 картин в каждой

-Strobe Функция

- отдельный фейдер на каждый цвет

-Grand Master

-запись световых картин и программ

-регулировка скорости воспроизведения программ

Tехнические   характеристики:

Pабочее напряжение..........................................................................DC 9V, 200mA Min

DMX -разъемы......................................................................................3-pin female XLR

Габариты........................................................................................... 245X178X60mm

Вес...........................................................................................................................1.45kg

1  R,G,B фейдеры для ручного управления яркостью  каждого цвета

3 Record кнопка  записи световых программ.

2 MASTER Фейдер: регулирует общую яркость

4 Strobe кнопка включает функцию стробирования

5 TAPSYNC кнопка:нажмитеTap Sync дважды в режиме Chase playback для выбора скоростиChase

6 Black Out кнопка режима затемнения.

7 SPEED Фейдер: регулирует скорость выполнения программ в ручном режиме.

8 FADE Фейдер: регулирует скорость смены картин в ручном режиме                                                   9 PAGE 1/2 LED индикатор показывает номер страницы.Когда горит лампочка Page 1,

активны сцены с 1-8 . Когда горит лампочка Page 2,активны сцены с 9-16.

10 PAGE кнопка переключает 1-2 страницы.

11 Color preset кнопки и LED индикаторы 1-8: активируют соответствующие картины с1 по 8.

12 Chase кнопки и LED индикаторы 1-8: активируют готовые программы с 1- 8.

Работа прибора:

(1) Coедините LED Operator со световым прибором через гнездо DMX выхода.

(2) При первом включении активируется функция BLACKOUT.Нажмите кнопку BLACKOUT,чтобы прибор заработал.

Выбор Цветовой картины и  Чейзов

- Создайте нужный Вам цвет с помощью фейдеров Red, Green, Blue & Master .

2.Нажимая кнопку “PAGE” , выберете нужную страницу.

Выберете готовую световую картину, нажимая  кнопки с 1-8 “COLOR PRESET”. Индикатор над кнопкой будет  гореть. Вы можете изменить картину, перемещая фейдеры RED, GREEN and BLUE.

- Выберете световую программу, нажимая  кнопки с 1-8 “CHASES”. Индикатор над кнопкой будет  гореть. При нажатии 2-х и более кнопок ,программы будут воспроизводиться последовательно одна за другой. При этом индикатор над воспроизводимой программой будет мигать.

С помощью Фейдеров “SPEED” и “FADE” и кнопки “TAP SYNC” установите необходимую скорость воспроизведения.

+

Режим записи

Нажмите и держите кнопку”RECORD”,при этом набирая в поле “COLOR PRESET”                     цифры 1 6 8 1 6 8. Индикатор над кнопкой “RECORD” загорится. Прибор готов к записи.

При помощи Фейдеров RED, GREEN, BLUE & MASTER создайте новую световую картину.

В поле “COLOR PRESET” создайте нужную кнопку для сохранения картины. Вы можете повторить эту операцию до 16 раз, по 8 раз на каждой из двух страниц.

Нажмите кнопку BLACKOUT дважды для выхода.

Режим записи Световых картин

Перемещая фейдеры RED, GREEN, BLUE & MASTER,создайте нужную световую картину.

Затем, нажмите в поле “COLOR PRESET” кнопку 1-8.Все индикаторы зажгутся три раза - картина записана. Для примера, набираете с помощью фейдеров RED, GREEN, BLUE & MASTER  световую картину и нажимаете кнопку 2 на PAGE 1.Все индикаторы зажглись три раза - данная картина записана на кнопке 2  на странице(PAGE)1

+

Нажмите кнопку BLACKOUT дважды для выхода.

Режим записи Световых программ (Чейзов)

Нажмите в поле “CHASE” кнопку 1-8,соответствующий индикатор начнет мигать.

Перемещая фейдеры RED, GREEN, BLUE & MASTER,создайте нужную световую картину,

или используйте уже готовую из поля  “COLOR PRESET”,нажав соответствующую кнопку.

Нажмите кнопку “RECORD” –все индикаторы зажгутся три раза. Первый шаг в программе записан.

В каждой программе можно записать до 20 шагов.

++

Нажмите кнопку BLACKOUT дважды для выхода.

Функция стробирования

Нажмите на кнопку “STROBO”, чтобы активировать функцию стробо.

Для регулировки частоты вспышек используйте фейдер “SPEED”.

Нажмите на кнопку “STROBO” еще раз для выхода.

Возврат к заводским установкам

Выключите прибор кнопкой OFF.

Нажмите и держите в поле “COLOR PRESET” кнопки 1 6 8 и снова включите прибор

Все индикаторы вспыхнут три раза, подтверждая, что прибор вернулся к заводским установкам.

Индикатор над кнопкой BLACKOUT включится.

Функция “BLACKOUT”.

Нажмите кнопку “BLACKOUT” один раз. Выполнение текущих картин или чейзов будут заблокированы. Для возврата нажмите кнопку “BLACKOUT” еще раз.

Нажмите и держите кнопку “BLACKOUT” в течении двух секунд- все текущие программы

или чейзы будут деактивированы.