Руководство пользователя

Лазерной системы L120R

Упаковка

Спасибо за то, что Вы приобрели L120R. Прибор был тщательно тестирован и доставлен Вам в отличном рабочем состоянии. Внимательно проверьте упаковку на предмет повреждений при транспортировке. Если упаковка была повреждена, внимательно проверьте товар на предмет повреждений. Если Вы обнаружили повреждения или отсутствие каких-либо запасных частей, обратитесь к Вашему поставщику.

# Клиентский сервис

Официальный дистрибьютор в России:

Дизайн-центр «Про Свет»

109029, г. Москва

Ул. Скотопрогонная, д. 29/1

Тел./Факс: (495) 258-88-47, 258-88-49

Url: www.pro-svet.ru

Внимание! Для снижения риска возгорания не допускайте попадания влаги на прибор.

Внимание! В приборе нет запасных частей, которые может заменить/отремонтировать потребитель. Не пытайтесь сами отремонтировать прибор, это отменит гарантию на него.

Вложения

Лазер – 1 шт

Сетевой кабель – 1 шт

Руководство пользователя – 1 шт

Меры предосторожности

- Избегайте попадания лазерных лучей в глаза

- Не включайте и не выключайте прибор слишком часто

- Убедитесь, что напряжение прибора соответствует стандартам

Прибор предназначен для использования только в помещении, хорошо защищенным от       влаги, влажности и тряски. Диапазон рабочей температуры составяет 18-30°C. НЕ используйте прибор дольше 4 часов. Это может привести к выходу прибора из строя.

- Используйте ткань для удаления накопившейся пыли на внешних линзах

- Не пытайтесь удалить или отломать заземление, это приведет к потере гарантии

- Транспортируйте с подобными приборами во избежания возгорания или взрыва.

Спецификации

- Напряжение 220-240V/50-60HZ/30W

- Лазер: 20mW@650нм, красный

- Режимы: DMX, Звуковая активация, AUTO, Master-Slave

- DMX512  7 каналов

- Графика и эффекты: более 100 лазерных узоров, свыше 200 эффектов

- Интерфейс: 3 вывода XLR разъемов для DMX или Master-Slave

- Размеры упаковки: 307*241*160 мм

- Вес: 3,1 кг

Функции

- Различные рабочие режимы. Включает такие режимы как DMX, Звуковая активация, AUTO, Master-Slave

- Различные программы. более 50 лазерных узоров, свыше 200 эффектов. Различные режимы имеют свои программы

- DMX контроль. Прибор имеет 7 каналов для контроля в DMX режиме. Имеется функция Blackout.

- Master-Slave. Система позволяет подключать несколько приборов одновременно без консоли в режиме звуковой или авто активации.

- LED индикация и функция самовыключения. В режиме звуковой активации, панель прибора мигает LED индикаторами. Прибор выключается через 8 секунд после того, как остановится музыка

Передняя и задняя панели прибора

1. Laser Aperture                3. Sound Active Indicator: Blue

2. Sound Active Mic           4. Power Indicator: Red

|  |  |  |  |  |  |  |  | Rear Panel Figure |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Power Jack |  |  |  |  |  |  | 2. Cooling Fan |  |  |  |  |
|  | 3. Audio Sensitivity Knob |  |  |  | 4. DMX Signal Indicator: Green |
|  | 5. Dipswitches: Function Setting |  |  | 6. DMX or Linking Jack |  |  |

Функции и настройки.

Звуковая активация.

Смена и ритм лазерных узоров контролируется звуком. Поверните ручку по часовой стрелке для увеличения чувствительности прибора к звукам, против часовой – для уменьшения. Лазерный диод автоматически выключится через 8 секунд, как остановится музыка.

AUTO

Встроенные программы без контроля извне.

DMX контроль

Система поддерживает только сигнал DMX512 международного стандарта для управления лазерными узорами, размером, положением, скоростью итд

Таблица параметров DMX контроля

| Channel | Function | Value | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | Mode | 0～49 | Close, laser OFF |  |  |  |  |  |
|  |  | 50～99 | Static patterns of DMX mode |  |  |
|  |  | 100～149 | Dynamic patterns of DMX mode |  |
|  |  | 150～199 | Sound active mode |  |  |  |  |
|  |  | 200～255 | AUTO mode |  |  |  |  |  |
| CH2 | Pattern selection |  | 0～255 | 52 static/dynamic patterns |  |  |
| CH3 | Position-X |  |  | 0～255 | Adjust position-X |  |  |  |  |
| CH4 | Position-Y |  |  | 0～255 | Adjust position-Y |  |  |  |  |
| CH5 | Scanning speed |  | 0～255 | 0 is speedy, 255 is slow |  |  |  |
| CH6 | Dynamic pattens |  | 0～255 | 0 is speedy, 255 is slow, has ten |  |
|  | play speed |  |  |  | grade speed |  |  |  |  |  |  |
| CH7 | Static pattern size | 0～255 | 0 is small, 255 is big |  |  |  |  |

Таблица для выбора узоров

| DMX value | Static patterns | Dynamic patterns | DMX value | Static patterns | Dynamic patterns |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～4 | circle | circle to big | 130～134 | christcross | dot diagonal move |
| 5～9 | dot circle 1 | dot circle to big | 135～139 | chiasma line | hori line flex |
| 10～14 | dot circle 1 | scan circle to big | 140～144 | hor-extend line | hori dot line flex |
| 15～19 | scan circle | circle flash | 145～149 | hori-shrink line | hori line move |
| 20～24 | horizontal line | dot circle flash | 150～154 | hori-flex line | hori dot line move |
| 25～29 | hori-dot line | circle roll | 155～159 | ho-flex dot line | vertical line move |
| 30～34 | vertical line | dot circle roll | 160～164 | ver-extend line | vert-dot line move |
| 35～39 | vert-dot line | circle turn | 165～169 | vert-shrink line | rectangle extend |
| 40～44 | 45° diagonal | dot circle turn | 170～174 | vert-flex line | dot rectangle extend |
| 45～49 | dot diagonal | dot circe to add | 175～179 | ve-flex dot line | square extend |
| 50～54 | 135° diagonal | scan circle extend | 180～184 | ladder line 1 | dot square extend |
| 55～59 | dot diagonal | circle jump | 185～189 | ladder line 2 | rectangle turn |
| 60～64 | V line 1 | dot circle jump | 190～194 | ladder line 3 | dot rectangle turn |
| 65～69 | V dot line 1 | hori-line jump | 195～199 | ladder line 4 | square turn |
| 70～74 | V line 2 | hori-dot line jump | 200～204 | tetragon 1 | dot square turn |
| 75～79 | V dot line 2 | vertical line jump | 205～209 | tetragon 2 | pentagon turn |
| 80～84 | triangle 1 | ver-dot line jump | 210～214 | pentagon 1 | dot pentagon turn |
| 85～89 | dot triangle 1 | diagonal jump | 215～219 | pentagon 2 | tetragon turn |
| 90～94 | triangle 2 | dot diagonal jump | 220～224 | pentagon 3 | pentagon star turn |
| 95～99 | dot triangle 2 | short sector round 1 | 225～229 | pentagon 4 | bird fly |
| 100～104 | square | short sector round 2 | 230～234 | wave line | dot bird fly |
| 105～109 | dot square | long sector round 1 | 235～239 | wave dot line | wave flowing |
| 110～114 | rectangle 1 | long sector round 2 | 240～244 | spirality line | dot wave flowing |
| 115～119 | dot rectangle 1 | line scan | 245～249 | many dot 1 | many dot jump 1 |
| 120～124 | rectangle 2 | dot line scan | 250～254 | many dot 2 | square dot jump |
| 125～129 | dot rectangle 2 | 45° diagonal move | 255 | square dot | many dot jump 2 |

Используйте переключатели, чтобы задать  режим прибору: DMX/Slave, sound active, AUTO

Каждому переключателю соответствует двойное значение. См. таблицу

Переключатель # 10 использовать для установки ведущий или ведомый режим, переключатель # 9, чтобы запустить звуковую активацию

Работа

Автономная работа (Звуковая активация, AUTO режим)

Режим позволяет прибору реагировать на музыку в ведущем режиме.

- Установите прибор в подходящем месте.

- Установите переключатель, чтобы выбрать звуковую активацию или AUTO режим

- Включите прибор, он перезапустится и начнет работать

- Устройство будет реагировать на низкие частоты музыки через встроенный микрофон

- Регулируйте ручку чувствительности на задней панели устройства, чтобы сделать прибор более или менее чувствительным к звуку. На панели имеется светодиодный индикатор для звуковой активации.

Работа в режиме Master-Slave

Этот режим позволит вам подключить до 32 устройств друг с другом без контроллера.

- Установите прибор в подходящем месте.

- Выберите функцию режима Master, Установите переключатель, чтобы выбрать звуковую активацию или AUTO режим. Другие должны быть установлены на режиме Slave.

- Используйте стандартный XLR микрофонный кабель для соединения ваших приборов вместе через разъем XLR на задней части прибора.

- Включите все приборы, они перезапустятся, затем начнут работать

- Прибор будет реагировать на низкие частоты музыки через встроенный микрофон. Регулируйте ручку чувствительности на задней части основного блока, чтобы сделать прибор более или менее чувствительным к звуковой активации

Работа в DMX режиме

- Установите прибор в подходящем месте.

- Используйте стандартный XLR микрофонный кабель для соединения ваших приборов вместе через разъем XLR на задней части прибора. Включите все приборы, они перезапустятся, затем начнут работать

- Назначение адреса DMX для каждого устройства с помощью переключателя, см. табл.

- Включите все приборы, они перезапустятся, затем начнут работать

- Используйте пульт DMX для контроля за всеми приборами.

Пульт DMX не может быть использован в режиме Master-Slave (звуковая активация или AUTO режим). Только один прибор может быть ведомым в режиме Master-Slave.

Поиск неисправностей

1. Если индикатор питания не загорается и лазер не работает, пожалуйста, проверьте
питание и входное напряжение.
2. В автономном режиме, если индикатор питания загорелся, а звуковой активации не загорелся, но лазер отключается и не работает.
А. Громкость звука слишком маленькая, пожалуйста, повысьте уровень громкости или увеличьте чувствительность прибора при помощи чувствительной ручки на задней панели.
3. В Master-Slave режиме, ведомое устройство не работает, пожалуйста, проверьте, как сказано ниже.
А. Убедитесь в том, что есть только один мастер в цепи, а другие задаются в подчиненном режиме.
Б. Убедитесь, что устройство без DMX-пульта управления.
C. Убедитесь, что установлен хороший кабель качества электроэнергии и связи.
4. В режиме DMX, лазер выключен и индикатор DMX не горит, проверьте как сказано ниже

А. Убедитесь в том, что установлен режим DMX.
Б. Удостоверьтесь в хорошей связи.
5. В процессе работы DMX, устройство не может управляться DMX пультом, но индикатор DMX сигнала мигает, убедитесь, что пульт DMX и прибор имеют тот же канал.
6. Если направления выходного луча выше, перезагрузите устройство.
7. Если устройство работает неправильно, пожалуйста, выключите устройство, затем включите снова через 5 минут.

Если после всех попыток у вас все еще есть проблемы, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером или
нашей компании для обслуживания.

# Text boxes

POWER

POWER

6

4

3

2

5

1

POWER

POWER

POWER

POWER

1

4

3

2

POWER

POWER

POWER

POWER

……

N：Slave

2：Slave

1: Master: Sound/AUTO

POWER

……

……

POWER

DMX Signal

1: DMX Mode

2：DMXMode

N：DMX Mode